# 目录

一、 概述	- 1 -

二、 技术参数	- 2-

三、 设备原理及特点	- 3-

四、 机器安装	- 4 -

五、 设备调试与操作...................................................- 5 -

六、 设备保养维护...................................................... - 6 -

- 随机备件清单.................................................... - 6 -

恒奥德的权利

未经书面许可，不得翻印、传播、或使用本手册及其相关内容，违者将会对所造成的损害承担法律责任。

恒奥德不承担的义务

本手册中可能对机器内部的一些电子器件的某些功能并么有加以说明，在心的控制装置或进行服务时，不能因为恒奥德公司提供了这些功能而承担任何责任。

恒奥德公司保留不预先通知而修改本手册的权利。

# 一、概述

感谢贵公司选择本公司的产品，我们不仅给你提供品质优良的产品，而且将提供可靠的售后服务。

实验室涂布机是近些年来发展起来的一种新兴实验室仪器，它是电气控制和机械有机结合的成功创新，在涂布生产领域中它可大量节省原料，改进生产工艺技术；关键是在实验的基础上极大程度上提高了涂布的重现性。

过去一般涂布实验中大多采用手工涂布，涂布不均匀，且总体效果差。为解决这些问题实验室涂布机孕育而生，它的出现可谓是为蓬勃发展的涂布行业锦上添花。

实验室涂布机的作用是方便实验人员在不同的底材上精确的涂布，减小以及消除了由于涂布速度以及压力不同等人为因素造成的误差。

它主要用于胶类、纸类、薄膜类生产实验，也可用于其它相关的涂布，涂装行业。

# 二、技术参数

设备型号：        HA-2000

主要材质：         不锈钢

机器尺寸(长*宽*高)：560*350*150mm

涂布速度：         0---180厘米/分

涂布区域：         30厘米宽，32厘米长

刮刀规格：        10微米-3毫米，有效涂布30厘米

主机使用电源：     220V/50Hz

主机功率：         6W

重量：             20KG

# 三、设备原理及特点

本产品根据小型涂布试验要求，精心设计而成，产品力求运行可靠、操作简单。

它的基本涂布原理如下：涂布系统主要由调速电机、丝杆、滑轴、手柄、刮刀、计量表等机构组成。通过微调器调节涂布厚度，调速旋钮设定涂布速度，均匀涂布。

# 四、设备安装

1、机器最好在安装现场开箱，开箱前应先检查包装箱有无损伤；开箱后先检查设备情况是否良好，并根据装箱单清点，如发现有损坏、短缺等情况，应分析情况并立即书面报告我司。

2、机器安装位置应选择在无振动来源的地方；

3、机器应安装在平整而坚实的基础上，并用水平仪检查是否平整；

4、通电前关闭本机电源总开关，检查电源连接是否正确，检查无误后方可接通电源；

5、机器底角可以调整仪器位于水平线上；

6、玻璃涂床打开后，置于夹子里；

7、接通电源，打开开关。

# 五、设备调试与操作

一，调零

1、将被涂布的材料放在夹子里，将刮刀置于基材面，旋紧两端固定

2、设置微调器，两端调零（计量表示数为0）

二，设置厚度

3、调节两端微调器设定涂布厚度，旋紧两端保证计量表示数不变

三，涂布

4、将涂布的液体置于刮刀前，将测试开关置于RUN

四，清洗

5、涂布完成后，刮刀两端旋松，取出，将开关置于RETURN

6、撤下刮刀并清洗，做下一次涂布准备

备注：在进行涂布过程中，可以先调试其速度，将其速度开关调至所需的档位。

# 六、设备维护

1、经常保持机器清洁；

2、不能使用有毒药品、有机溶剂等清洗设备表面；

3、拆卸机器需由专业人员进行，使用合理的工具或设备；

4、本机所使用的变频器等电子器件出厂时已完成内部装置，不得自行更改；

5、注意防潮。

- 随机附件清单

涂布机器/玻璃涂床/电源插座/刮刀

# Text boxes

实验室涂布机

HA-2000

操作手册

恒奥德*中国