DP系列多联不锈钢过滤器

使   用   说   明   书

北京亚欧德鹏科技有限公司

地址：北京市海淀区阜成路42号

电话：010-51298264

网址：www.51298264.com

感谢您选用DP系列多联不锈钢过滤器。在使用仪器前请您详细阅读本说明书，从中可以获得有关仪器性能、使用方法以及维护等方面的信息，这会有助于您更好的使用该仪器。

一.技术领域：

本实用新型是一种应用于化学实验室中的多联不锈钢溶液过滤器。

二.背景技术：

目前，国内实验室在对溶液进行过滤时，一般采用玻璃材质砂芯过

滤装置，这种方法每次只能过滤一个样品。过滤速度慢，效率低，人工劳动强度大。同时玻璃材质易碎不易高温消毒。本发明的目的是为了一次同时对多个样品进行过滤，提高实验工作效率。316卫生级不锈钢材质耐酸碱，耐腐蚀，易于高温消毒。使分析结果稳定可靠。

三.发明内容：

本实用新型由卫生级不锈钢滤杯、卫生级不锈钢滤头、卫生级不

锈钢过滤支架，卫生级不锈钢气嘴，卫生级不锈钢碟阀，不锈钢卡箍,集液室和真空动力组成。当需要溶液过滤时，在滤头上放上水系滤膜，把不锈钢滤杯与滤头通过卡箍固定在一起，气嘴与真空动力相连，打开各个碟阀，把溶剂注入滤杯，打开真空动力，溶剂通过滤头上的滤膜在动力作用下溶液迅速通过过滤支架流入集液室，待滤杯中溶液全部流入集液室，只须取下待分析滤膜即可。

四.附图说明：

本实用新型结构原理，下面对本实用新型作进一步说明。不锈钢滤杯设

置在不锈钢滤头之上，不锈钢滤网烧结于不锈钢滤头顶部,与不锈钢滤头溶为一体。不锈钢滤杯与不锈钢滤头通过不锈钢卡箍固定在一起。不锈钢碟阀固定在不锈钢过滤支架上，不锈钢气嘴与集液室及真空动力通过连接串联。

五.具体实施方式：

使用时，将水系滤膜放在滤头之上，将不锈钢滤杯与滤头通过卡箍固定在一起，打开不锈钢碟阀，把不锈钢气嘴与集液室及真空动力通过连接管串联。将溶液倒入不锈钢滤杯，打开真空动力，溶剂通过滤头上的滤膜在动力作用下溶液迅速通过过滤支架流入集液室，待滤杯中溶液全部流入集液室，要分析的物质将留在水系滤膜上，只须取下水系滤膜即可。

六.注意事项:

(1)请根据过滤溶液的体积选配过度瓶(收集瓶)的容量,建议一定使用2000毫升

过度瓶与过滤器相连并与真空泵相连.

(2)操作时切莫将过滤溶液抽进真空泵.

(3)抽滤时应确保系统的密封性,防止漏液或漏气.

(4)每次使用完过滤器后,请及时冲洗.