- 基本参数

- 磁针的示度差小于±0.5°

- 磁针的灵敏度即归零误差小于0.3°

- 磁针在±5°范围内，阻尼摆动次数，5次以上

- 测角器的测量误差不大于1°

- 水准器灵敏度（20℃时）

- 长水准器：12±3’/2mm；

- 园水准器：25±3’/2mm。

- 磁针厂50mm.

- 仪器外形尺寸（mm）长：79，宽：70，高29.

- 仪器重：200g

- 结构

- 上挂钩，2.上壳体，3.反光镜，4.弹性压圈，5.合页，6.下壳体，7.刻度环，8.长水准器，9.方向盘，10下挂钩，11.磁针，12.指示盘，13.手把，14.园水准器，15.止动杆，16.支杆，17.顶针，18.盖玻璃

- 使用方法

- 测磁方位角

将仪器的两个挂钩挂在测绳上，使用罗盘的零端指向测量前进方向。待磁针静止后读取北磁针的读数。

- 测量岩层产状

- 测量岩层走向；

将仪器上盖打开，并扳至与底盒成一平面。使罗盘的长边紧贴层面，将罗盘放平，使园水准器中的气泡居中，待磁针稳定后，指北针（或指南针）所指的方向角即为该岩层的走向。

- 测量岩层倾向；

将仪器上盖开至与下壳体大约相垂直的位置，将竖直的上壳体贴紧岩层层面，调整仪器，使园水准器的气泡居中，待磁针稳定后，指北针所指方位角，即为岩层倾向。

- 测量岩层倾角：

将仪器上盖打开，并扳至与底盒成一平面。将长边（底盒刻有半园读数的一边）顺岩层的倾向侧立于岩层面上，然后转动手把，使长水准器的气泡居中，游标指示盘所指的度数即为岩层倾角。

上述方法可同时用于断层面及裂缝面的产状测量

- 测量斜坡的坡角

将仪器上盖打开并侧立，通过底盒瞄准器（下挂钩）和上壳体之透视孔，，瞄准前方与视线等高之点，板动把手，使长水准器气泡居中（可以从反光镜中看出），游标指示盘所指度数即长斜坡坡角。

- 作校准用

将上盖向后打开，扳平，调整指示器使之刻线指在90°，并让长水准器气泡居中，测仪器两边及反光镜刻线形成垂直线，可以校准垂直角，当指示器刻线指在0°时，让长水准器气泡居中，则仪器盒两边及反光镜形成水平线，可以校准水平。

六.注意事项

1.顶针与玛瑙轴承是仪器的最主要零件，应小心保护，保持干净，以免影响磁针的灵敏度，不用时，应将仪器关牢。仪器关上后，通过支杆和止动杆的动作将磁针自动抬起，使顶针与玛瑙轴承脱离，免得磨坏顶针。

2.反光镜上之刻线，出厂市都与两挂钩之尖端较至在一直线上，使用时不要轻易将反光镜拿下来，以免破坏精度。

3.联接合页的松紧度可利用四孔园螺母来调节，出厂是附有拨针，但特别注意：调解时，应先把螺母扳紧后再转动合页，否则，会把合页或螺母扭断。

4.在倾斜角巷道悬挂仪器测磁方位角时，可扳动上盖来调节罗盘面的水平。

5.仪器存放谨防受潮和高温，并不得接近强磁场，及免失磁。